## Slide 1: Présentation de stage
| Thibault Brisebarre |
Notes: Bonjour , mon nom est thibault Brisebarre actuellement en licence professionnel Automatique et Réseaux Industriel
Je suis titulaire d’un BTS Système numériques option électronique
J’ai pu effectuer un contrat de professionnalisation avec L’entreprise Modern’Incendie.
Dans la présentation qui suit je vais vous présenter ma période en entreprise

## Slide 2
sommaire
1- Présentation de l’entreprise
2-Localisation
3-Sécurité incendie
-Quelques chiffres
  4-système de sécurité incendie
  SDI/CMSI
    SDI + CMSI
  5-Mode de détection incendie
    Détection ponctuel
    Détection par aspiration
    Détection linéaire
  6-Evacuation
  7-Compartimentage
  8-Désenfumage
  9-Centrale conventionnel / adressable
  10-Maintenance et vérification
  11-Systeme anti-intrusion
  12-Contrôle d’accès
  13-Projet
    Etude
    Exécution
    Livraison
14- Conclusion

## Slide 3
Présentation de l’entreprise
Modern’Incendie :
Activité principale : Travaux de construction spécialisés dans la sécurité incendie
Siège social : 6 place Joseph pallanca - 06550 La Roquette sur siagne
Directeur et Maitre de stage : Mr.Buisson
Effectif total : 2 salariés
Secteur : Installation, assistance et maintenance

## Slide 4
Localisation
Localisation : Les Tourrades Allée Hélène Boucher 06210 Mandelieu-la-Napoule

## Slide 5
Sécurité incendie
Quelques chiffres :
70 % des entreprises victimes d’un sinistre majeur disparaissent dans les mois qui suivent.
Un feu se déclare toutes les deux minutes en France
En France, 800 décès par an sont dus à un incendie
70 % des incendies mortels ont lieu la nuit
80 % des décès sont dus à l’intoxication

## Slide 6
Système de Sécurité Incendie
Les systèmes de sécurité incendie se décompose en deux points :
Un système de détection incendie, (SDI) :
Celui-ci se compose de :
Déclencheurs manuel
Détecteur automatique
Notes: ----- Notes de la réunion (23/05/17 14:10) -----
blalllll
efazqf
----- Notes de la réunion (19/06/17 08:58) -----
orqoj

## Slide 7
Système de Sécurité Incendie
Les systèmes de sécurité incendie se décompose en deux points :
centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI)
Celui-ci se compose de :
Unité de gestion
Unité de commande
Unité de signalisation
Ses différentes unité gèrent :
Module déporté
Porte coupe feu
Diffuseur sonore
Système d’extinction

## Slide 8
Système de Sécurité Incendie
Les systèmes de sécurité incendie se compose donc d’un SDI et un SMSI :
SDI + CMSI
Détection incendie
Evacuation des personnes.
Compartimentage.
Désenfumage.
Extinction automatique.

## Slide 9
Détection incendie
Nous avons trois type de détection:
1- Détection ponctuel :
2-Detection par aspiration
3-Détection linéaire

## Slide 10
Détection incendie
Nous avons trois type de détection:
1- Détection ponctuel :

## Slide 11
Détection incendie
Nous avons trois type de détection:
2-Detection par aspiration

## Slide 12
Détection incendie
Nous avons trois type de détection:
3-Détection linéaire

## Slide 13
Évacuation des personnes
Signaler le feu :
Diffuseur sonore
Diffuseur lumineux
Indiquer l’évacuation:
Blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES)

## Slide 14
Compartimentage
Le compartimentage est possible grâce aux portes coupe feu :
Ses portes coupe feu permettent de pouvoir
contenir le feu dans une zone :

## Slide 15
Désenfumage
Le désenfumage est possible grâce à
des amenés d’air par des trappes en façade et des ouvrant de toi
Rappel : 80 % des décès sont dus à l’intoxication

## Slide 16
Extinction automatique
Exemple d’extinction automatique:

## Slide 17
  Centrale conventionnel / adressable
automatique
Centrale conventionnel :
Résistance de fin de ligne
Détection d’anomalie / feu par ligne
Centrale adressée:
Ligne deviennent des bus
Détecteur intelligent
Détection d’anomalie / feu point par point

## Slide 18
Maintenance et vérification
schemas avec les derangements les plus frequents:
Apres contrôle de l’exploitant si le dérangement persiste notre entreprise devras intervenir par téléphone ou en ce déplaçant

## Slide 19
Maintenance et vérification
-Test des batteries et alimentations de secours.
-Test de toutes les zones de désenfumage et de compartimentage.
-Test des sirenes.
-Nous éffectuons une formation SSI au personnel une fois par an et par exploitation.
Il est obligatoire d’effectuer une vérification/an du système de sécurité incendie pour
les ERP.
-En fonction de la catégorie et du type de l’établissement plusieurs vérification
du système de sécurité incendie par sont faite
Une vérification complète ce déroule comme ceci :
-Test de tous les détecteurs.

## Slide 20
Systeme anti-intrusion
-Le nombre de cambriolages ne cesse d’augmenter.
-Un cambriolage toutes les minutes et demi en France.
-il est donc normal d’investir dans un système d’alarme anti-intrusion
pour protéger une entreprise ou une maison !

## Slide 21
Systeme anti-intrusion

## Slide 22
Contrôle d’acces
UTL

## Slide 23
Contrôle d’acces

## Slide 24
Projet - Etude
Présentation:
Arche Saint Augustin à Marseille
Le SSI est à créer en totalité
Cahier des charges:
Batiment de type J: Structure d’acceuil pour personnes agées et handicapées
D.M dans les circulations de chaque niveau proche des escaliers + sortie
Eclairage de sécurité autonome 6h
Zone d’alarme englobant tout le bâtiment
Tableau répétiteur a chaque niveau
Chaque niveau doit comporté 2 zones de compartimentage minimum
Les ascenseur devrons avoir un non-stop dans la zone sinistré
Mettre en place le désenfumage

## Slide 25
Projet - Etude
Synoptique

## Slide 26
Projet - Etude
Plan de zones

## Slide 27
Projet - Etude
Plan d’exécution

## Slide 28
Projet - Etude
Tableau de corrélation

## Slide 29
Projet – Execution

## Slide 30
Projet – Livraison

## Slide 31
Remerciements

## Slide 32
Conclusion